В І Д З И В

офіційного опонента на дисертаційну роботу Стальченка Олександра Володимировича на тему  “Аналого-цифрові  тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності”, подану на здобуття наукового   ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю                05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Актуальність теми дисертації

Однією з найважливіших частин сучасних комп’ютерних систем оброблення високочастотних сигналів є аналого-цифровий тракт. Покращення якісних характеристик таких комп’ютерних систем, в основному, залежить від параметрів та характеристик аналого-цифрового тракту. Тому граничні значення швидкодії та динамічного діапазону комп’ютерної системи виходять з можливостей аналого-цифрового тракту. Покращення якісних характеристик аналого-цифрового тракту високочастотних сигналів досягається за рахунок підвищення смуги частот перетворюваних сигналів, а також розширення динамічного діапазону. В сучасних комп’ютерних системах все частіше застосовуються аналого-цифрові тракти з прямим перетворенням високочастотних сигналів, що ставить високі вимоги до елементної бази, зокрема аналого-цифрового перетворювача, який є ключовим елементом таких трактів. Застосування аналого-цифрових трактів з широким динамічним діапазоном необхідне для однозначного реєстрування, як слабких так і потужних за рівнем сигналів. Наразі відбувається прорив в галузі розробки надшвидкодійних АЦП, тому основана увага зосереджується на розширенні динамічного діапазону. використання відомих методів та підходів у швидкодійних АЦТ ВЧ-сигналів не дозволяють реалізувати потенційно досяжний динамічний діапазон, так як реальні тракти аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів вносять суттєві спотворення в цифрове представлення сигналів у вигляді паразитних спектральних складових, які обумовлені як нелінійністю окремих функціональних елементів АЦТ, так нелінійністю характеристики перетворення усього тракту. Тому дисертаційна робота, яка присвячена розробці аналого-цифрових трактів перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності, безумовно, є актуальною.

Дисертація виконувалась у рамках держбюджетних робіт Вінницького національного технічного університету №№ держ. реєстрації  0111U001111, 0114U003463, 0108U010135, при виконанні яких автор був відповідальним виконавцем.

Структура та зміст дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст роботи викладено на 143 сторінках тексту, містить 55 рисунків, 6 таблиць і 156 бібліографічних найменувань.

Зміст дисертації належним чином відображає мету роботи, основні завдання, проведені теоретичні і експериментальні дослідження та отримані науково-технічні результати прикладного характеру.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, вказано зв`язок роботи з науковими програмами, темами. Сформульовано мету та задачі дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про впровадження результатів роботи, їх апробацію, публікації та структуру дисертації..

У першому розділі розділі здійснено аналіз сучасного стану розробок АЦТ перетворення ВЧ-сигналів з коригуванням нелінійності. Встановлено, що існуючі методи коригування нелінійності АЦТ ВЧ-сигналів не дозволяють ефективно розширити динамічний діапазон тракту.

Аналіз шляхів покращення динамічного діапазону тракту аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів показав, що наявність в тракті проходження ВЧ-сигналів аналого-цифрового перетворювача не лише підвищує нелінійність, але й дозволяє зменшити завади нелінійності шляхом цифрового коригування передатної характеристики АЦТ.

Найбільш ефективними методами розширення динамічного діапазону АЦТ є структурні методи, які базуються на методології цифрового коригування нелінійності АЦП і всього АЦТ.

У другому розділі вдосконалено математичну модель нелінійності аналого-цифрового тракту комп’ютерних систем цифрового оброблення ВЧ-сигналів. Виконано дослідження впливу нелінійності на форму амплітудного спектра вихідного сигналу АЦТ у базисі дискретних функцій Фур’є.

Запропоновано метод цифрового коригування нелінійності аналого-цифрового тракту ВЧ-сигналів, який передбачає такі етапи оброблення сигналів:

- аналіз нелінійності АЦТ з використанням базису дискретних функцій Фур’є,

- гістограмне оцінювання диференціальної нелінійності АЦТ для заданого тестового сигналу;

- визначення розрядної нелінійності АЦТ за допомогою дискретного перетворення Уолша (ДПУ);

- обчислення коригувальних поправок для досліджуваного АЦТ;

- формування скоригованих сигналів АЦТ.

Виявлено, що частотно-упорядковані функції Уолша мають таку ж періодичність, що і послідовності порушення лінійності АЦТ. Тому їх пропонується застосовувати для аналізу нелінійності ХП АЦТ шляхом  використання дискретного перетворення Уолша. Знайдено взаємозв’язок між розрядною нелінійністю АЦТ та спектральними складовими у базисі Уолша.

Виконано аналіз ефективності запропонованого методу. Отримано вираз для динамічного діапазону АЦТ з коригуванням.

У третьому розділі наведено модифікований метод аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів з додаванням додаткового шумоподібного сигналу. Пропонується до вхідного сигналу із заданою смугою додавати вузькосмуговий шумовий сигнал, спектр частот якого знаходиться за межами частотного діапазону корисного сигналу. З метою підвищення ефективності коригування нелінійності АЦП необхідно як додатковий псевдовипадковий вплив, використовувати багаточастотний сигнал, який з одного боку, дає змогу досить просто формувати необхідну частотну смугу, а з іншого – реалізується на базі низки генераторів синусоїдальних сигналів з нормованими характеристиками. Висунуто вимоги до параметрів багаточастотного сигнал, який здійснює псевдовипадковий вплив. Проаналізовано ефективність запропонованого методу. Отримано вираз для динамічного діапазону АЦП з додатковим шумовим сигналом та з урахуванням потужності шумів квантування, характеристики вхідного сигналу та режиму дискретизації АЦП. Розроблено структуру базового АЦП паралельного типу у якому розширення динамічного діапазону, не призводить до значного апаратурного ускладнення. На основі таблично-алгоритмічного методу побудови та на базі принципу кусково-лінійної апроксимації при синтезі тестового сигналу, розроблено структуру цифро-аналогового генератора сигналів. Запропоновано для спектрального аналізу сигналів АЦТ використовувати алгоритми взаємних спектральних відображень (ВСВ). Розроблений алгоритм ШПУ дає можливість отримати спектр вихідного сигналу АЦТ у системі частотно-впорядкованих функцій Уолша-Качмажа.

Четвертий розділ присвячений розробці інженерної методики побудови АЦТ перетворення ВЧ-сигналів, яка дала можливість створювати комп'ютерні системи цифрового оброблення сигналів з широким динамічним діапазоном. Наведено основні вирази, що застосовуються при розробленні АЦТ.

Виконано розробку структури АЦТ перетворення ВЧ-сигналів, в якому застосовуються метод цифрового коригування нелінійності АЦТ.

На базі запропонованого у ІІІ розділі модифікованого методу аналого-цифрового перетворення сигналів з додатковим шумоподібним сигналом, розроблено структуру АЦТ ВЧ-сигналів.

Проведене комп’ютерне моделювання на рівні принципових електричних схем АЦТ з коригуванням нелінійності й АЦТ з додатковим шумом, підтвердило теоретичні положення та аналітичні висновки, отримані у ІІ і ІІІ розділах роботи.

Здійснено розробку діючих макетних зразків аналого-цифрового тракту перетворення ВЧ-сигналів.

Наведені результати експериментальних досліджень підтверджують отримані висновки, що метод цифрового коригування нелінійності АЦТ та удосконалений метод аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів з додатковим вхідним шумом дають змогу розширити динамічний діапазон тракту у широкій смузі робочих частот

У висновках стисло сформульовано основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи.

У додатках наведено акти впровадження результатів дисертаційної роботи, комп‘ютерні моделі АЦТ ВЧ-сигналів, що реалізують метод цифрового коригування нелінійності та метод аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів з додаванням шуму, а також – зовнішній вигляд макетів АЦТ на основі цих методів.

Ступінь обґрунтованості наукових результатів, висновків і рекомендацій дисертаційної роботи та їх достовірність

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів,висновків і рекомендацій дисертаційної роботи забезпечується коректним використанням математичного апарату, результатами комп’ютерного моделювання та практичною реалізацією розроблених діючих макетів АЦТ ВЧ-сигналів, результати експериментальних випробовувань яких збігаються з теоретичними.

Наукова новизна результатів роботи

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в тому, що:

- уперше запропоновано метод цифрового коригування нелінійності аналого-цифрового тракту високочастотних сигналів, в якому для визначення коригувальних поправок використовують гістограмне оцінювання диференціальної нелінійності з подальшим обробленням отриманих послідовностей у базисі частотно-впорядкованих функцій Уолша, що дає змогу розширити динамічний діапазон АЦТ у режимі коригування;

- удосконалено математичну модель нелінійності аналого-цифрового тракту комп’ютерних систем цифрового оброблення ВЧ-сигналів, в якій за рахунок використання базису дискретних функцій Фур’є враховується вплив кожного рівня квантування на нелінійність тракту, що зменшує масив оброблювальних даних до рівня окремих вихідних розрядів АЦТ і відповідно спрощує процес визначення динамічного діапазону АЦТ та підвищує наочність оцінювання рівня гармонічних спотворень сигналу у досліджуваному тракті;

- отримано нові аналітичні вирази  для оцінювання динамічного діапазону АЦТ з коригуванням, в яких враховано потужність завад, які є наслідком нелінійності характеристики перетворення, параметри вхідних сигналів і точність формування поправок, що дозволяє визначити ефективність методу цифрового коригування нелінійності АЦТ ВЧ-сигналів та обрати необхідний режим калібрування тракту;

- удосконалено метод аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів з додаванням додаткового шумоподібного сигналу, який на відміну від існуючих, використовує як додатковий вузькосмуговий шум, спектр частот якого знаходиться за межами частотного діапазону корисного сигналу і амплітуда цього шумового сигналу перевищує значення кроку квантування АЦП, що розширює динамічний діапазон АЦП і підвищує ефективність коригування нелінійності характеристики перетворення усього АЦТ.

Практична цінність результатів дослідження дисертаційної роботи полягає у використанні запропонованих методу цифрового коригування нелінійності та методу аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів з додаванням шуму для розробки діючих макетних зразків АЦТ ВЧ-сигналів і впровадженні їх виробництво, а також – у розробці тестових засобів і відповідного алгоритмічного та програмного забезпечення опрацювання вхідних даних.

Повнота висвітлення результатів у наукових працях і особистий внесок здобувача

Основні наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані в дисертаційній роботі, достатньо повно відображені в публікаціях автора і пройшли апробацію на міжнародних науково-технічних конференціях. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 32 працях, з яких 12 статей у фахових журналах і збірниках наукових праць, 12 публікацій у матеріалах наукових конференцій та 8 патентів України на корисну модель.

Відповідність автореферату змісту дисертаційної роботи

Автореферат повністю висвітлює зміст дисертації, її мету та наукову новизну. В ньому подано коротку інформацію про кожний з розділів дисертації, а також інші необхідні дані.

Дисертація та автореферат оформлені у відповідності до вимог МОН України.

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи та автореферату

- В розділі 1 не вказано граничних значень динамічного діапазону та частотного діапазону сигналів на вході досліджуваних АЦТ.

- У дисертаційній роботі багато уваги приділено спектральним методам визначення нелінійності ХП АЦТ, а в той же час у першому розділі аналізу відомих спектральних методів, їх перевагам і недолікам не приділено достатньої уваги.

- У другому розділі відсутній аналіз рівня інтермодуляційних спотворень від нелінійності характеристики перетворення АЦТ.

- При аналізі залежності коефіцієнта гармонічних спотворень від нелінійності не вказано граничної частоти тестового сигналу.

- Відсутнє обгрунтування вибору табличного методу формування коригувальних поправок в АЦТ.

- У розділі 3 не обгрунтовано використання 16-розрядного АЦП для аналізу залежностей динамічного діапазону від нелінійності при застосуванні додаткового шумового сигналу.

- До недоліку четвертого розділу слід віднести відсутність початкових текстів програми калібрування АЦТ перетворення ВЧ-сигналів.

- Мають місце окремі граматичні та стилістичні помилки.

Відзначені недоліки не знижують наукову та практичну цінність отриманих в роботі результатів.

Загальна оцінка дисертації

Оцінюючи роботу в цілому, вважаю, що в дисертації отримано нове вирішення важливої науково-технічної задачі підвищення швидкодії та розширення динамічного діапазону аналого-цифрових трактів перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою. Вважаю, що за актуальністю вибраної теми, обсягом та рівнем виконаних теоретичних і експериментальних